贺州市碳酸钙产业技术需求汇总表

| 序号 | 企业名称 | 需求技术名称 | 需求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西利升石业有限公司 | 人造石废渣循环利用技术 | 人造石具有仿真性强, 颜色均匀统一；强度高，韧性好，易加工，不易断裂，花色丰富；抗压、耐磨、耐老化；可多次进行翻新处理以及良好的耐温阻燃性能的特点。因此，人造石材的开发和生产越来越多的替代了天然石材。 石材产业为地方经济发展做出了巨大的贡献。然而，在石材行业迅猛发展的同时，也带来了巨大的环境问题。在石材加工过程中产生的噪声、废石下脚料、废渣等对环境造成严重污染。贺州市每年的废渣产量就达到了100多万吨以上，石材加工废渣的排放给周边环境造成的污染已经引起人们的广泛关注。 虽然对人造石废渣进行了大量的研究，一方面将人造石废渣做成蒸汽砖，但是蒸汽砖的市场有一定的局限性；另一方面将废渣烘干后重新合成人造石，这需要消耗大量的能量，不利于生产的需求。目前，人造石废渣还是主要以填埋为主。利用无机型人造石的优点来处理人造石废渣是一个非常有效方法，虽然有人报道了废渣合成无机型人造石的方法，但是，该方法只适用于20～40cm尺寸厚度的小型加工，对于市场急需的大尺寸（2.4m*1.6m*0.9m）无机型人造大理石目前仍然无法解决。 拟发展的无机型人造石可适用于工业大规模生产用的大尺寸人造大理石的生产，可快速方便的处理人造石废渣。本项目突破的关键技术具有广阔市场前景，具有很好的经济效益和社会效益。 无机型人造石的主要技术指标：（1）莫氏硬度≥3；（2）弯曲强度≥18MPa；（3）光泽度≥75；（4）线性膨胀系数≤1.5×10-5oC-1；（5）常规荒料成型厚度至少85 cm高。 同时废渣的处理寻求其他处理方式，进行大规模的处理。 |
|  |  | 人造岗石生产过程中"臭味"释放及粉尘的综合处理技术。 | 人造岗石在压制，切割，磨抛的生产过程都是敞开的环境中进行的，由于所用的粘合剂为不饱和聚酯树脂，在这样敞开的环境中，所挥发的有机废起和粉尘以及在切割过程的摩擦作用产生的臭味严重的影响了人造岗石的作业环境，严重影响了造岗石绿色环保这一称号。 |
| 2 | 广西贺州市科隆粉体有限公司 | 透气膜专用功能碳酸钙的研究 | 1、细度800目-1000目，粒径分布窄； 2、活化度90%以上； 3、白度在95-96度。 目前存在的主要技术难题是粒径分布要求到什么程度、如何改进活化工艺使活化度稳定，如何提高白度，消除粉体之间的色差，我们也在苦苦摸索之中。 |
| 3 |  | 重质碳酸钙部分取代纳米碳酸钙的研究 | 1、细度达到2500目以上，粒度分布窄； 2、活化度95%以上； 3、白度在95-96度。 目前存在的主要问题是粒度分布的要求、细度到了2500目以上如何保证活化度并保持稳定，如何提高白度，消除粉体之间的色差，替代部分纳米钙又能保持制品质量不变。 |
| 4 | 贺州钟山县双文碳酸钙新材料有限公司 | 碳酸钙的活性改性技术 | 采用表面改性剂对超细碳酸钙进行表面包覆改性，改性剂中的亲油基团可以牢固地与高分子聚合物结合，而改性剂中的亲水基团则与碳酸钙颗粒表面相互结合。这样可以降低碳酸钙与基质材料之间的界面能，从而碳酸钙和聚合物这两种相容性较差的材料通过表面包覆改性剂这一“分子桥”紧密地结合在一起，有利于大幅改善复合材料的整体性能。 |